单相/三相干式变压器

产品介绍：

SE及SCB是浸漆式低压干式变压器，其中SE为线绕，SCB为箔绕。

按相数可分为：单相、三相；

按功能可分为：隔离、自耦。

主要用作交流电源电压变换、电源隔离，适用于各种性质的负载。凡需要交流电压转化的电器设备，均可使用本产品。设计的电压等级为1000V以下，频率为50Hz或者60Hz。耐温等级主要有B级（130℃）、F级（155℃）、H级（180℃），可根据要求订制。我厂常规产品为B级绝缘。

箱体正面仪表，常规产品为：电源指示灯、输入电压表、输出电流表、输出电压表。

通常，容量为60kVA 自耦及以下或25kVA 隔离及以下时，箱体为脚轮设计；大于此容量时，考虑载重，箱体底部一般为槽钢

主要产品电压等级为：

| 输入 | 三相 | 480V、440V、420V、400V、380V、360V； |
| --- | --- | --- |
| 输出 | 三相 | 220V、208V、200V、190V、173V、120V、110V、100V； |
|  | 单相 | 220V、200V、127V、120V、110V、100V、36V、24V； |

技术参数：

输入电压：常规额定（可根椐用户要求订做）

输出电压：常规额定（可根椐用户要求订做）

额定工作频率：50Hz（也可为60Hz )

抗电强度：2.5kV / 60s

绝缘电阻：> 100MΩ/ DC500V

绝缘等级：B级，温升< 80℃(也可为F、H级）

冷却方式：自冷加风冷

接线方式：自耦：Y型

隔离：△／Y型（也可根据用户要求订做）

规格参数：

表1：三相干式自耦变压器（常规）

| 型号 | 容量 （kVA） | 输入 电压(V) | 输出 电压(V) | 额定 电流（A） | 外形尺寸 （长宽高mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SE-2 | 2 | 380 | 220 | 5 | 340*420*350 |
| SE-3 | 3 | 380 | 220 | 8 | 340*420*350 |
| SE-5 | 5 | 380 | 220 | 13 | 340*420*350 |
| SE-10 | 10 | 380 | 220 | 26 | 500*400*600 |
| SE-15 | 15 | 380 | 220 | 39 | 500*400*600 |
| SE-20 | 20 | 380 | 220 | 52 | 600*500*620 |
| SE-30 | 30 | 380 | 220 | 78 | 600*500*620 |
| SE-40 | 40 | 380 | 220 | 105 | 600*500*620 |
| SE-50 | 50 | 380 | 220 | 131 | 600*500*620 |
| SE-60 | 60 | 380 | 220 | 157 | 600*500*620 |
| SE-80 | 80 | 380 | 220 | 210 | 720*560*800 |
| SE-100 | 100 | 380 | 220 | 262 | 720*560*800 |
| SE-120 | 120 | 380 | 220 | 315 | 720*560*800 |
| SE-150 | 150 | 380 | 220 | 393 | 720*560*800 |
| SCB-200 | 200 | 380 | 220 | 524 | 880*680*980 |
| SCB-250 | 250 | 380 | 220 | 656 | 880*680*980 |
| SCB-300 | 300 | 380 | 220 | 787 | 880*680*980 |
| SCB-400 | 400 | 380 | 220 | 1049 | 1180*880*1280 |
| SCB-500 | 500 | 380 | 220 | 1312 | 1180*880*1280 |
| SCB-600 | 600 | 380 | 220 | 1574 | 1280*950*1600 |
| SCB-800 | 800 | 380 | 220 | 2099 | 1280*950*1600 |
| SCB-1000 | 1000 | 380 | 220 | 2624 | 1400*1100*1800 |
| SCB-1250 | 1250 | 380 | 220 | 3280 | 1400*1100*1800 |
| SCB-1600 | 1600 | 380 | 220 | 4199 | 1500*1200*1900 |

表2：三相干式隔离变压器（常规）

| 型号 | 容量 （kVA） | 输入 电压(V) | 输出 电压(V) | 额定 电流（A） | 外形尺寸 （长宽高mm） | 重量 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SE-2 | 2 | 380 | 220 | 5 | 340*420*350 | 50 |
| SE-3 | 3 | 380 | 220 | 8 | 500*400*600 | 70 |
| SE-5 | 5 | 380 | 220 | 13 | 500*400*600 | 85 |
| SE-10 | 10 | 380 | 220 | 26 | 600*500*620 | 120 |
| SE-15 | 15 | 380 | 220 | 39 | 600*500*620 | 135 |
| SE-20 | 20 | 380 | 220 | 52 | 600*500*620 | 150 |
| SE-30 | 30 | 380 | 220 | 78 | 720*560*800 | 180 |
| SE-40 | 40 | 380 | 220 | 105 | 720*560*800 | 220 |
| SE-50 | 50 | 380 | 220 | 131 | 720*560*800 | 260 |
| SE-60 | 60 | 380 | 220 | 157 | 720*560*800 | 300 |
| SE-80 | 80 | 380 | 220 | 210 | 880*680*980 | 370 |
| SE-100 | 100 | 380 | 220 | 262 | 880*680*980 | 410 |
| SE-120 | 120 | 380 | 220 | 315 | 880*680*980 | 480 |
| SE-150 | 150 | 380 | 220 | 393 | 1180*880*1280 | 620 |
| SCB-200 | 200 | 380 | 220 | 524 | 1180*880*1280 | 750 |
| SCB-250 | 250 | 380 | 220 | 656 | 1180*880*1280 | 900 |
| SCB-300 | 300 | 380 | 220 | 787 | 1280*950*1600 | 1100 |
| SCB-400 | 400 | 380 | 220 | 1049 | 1280*950*1600 | 1300 |
| SCB-500 | 500 | 380 | 220 | 1312 | 1400*1100*1800 | 1600 |
| SCB-600 | 600 | 380 | 220 | 1574 | 1400*1100*1800 | 1800 |
| SCB-800 | 800 | 380 | 220 | 2099 | 1500*1200*1900 | 2200 |
| SCB-1000 | 1000 | 380 | 220 | 2624 | 1500*1200*1900 | 2500 |
| SCB-1250 | 1250 | 380 | 220 | 3280 | 1600*1300*2000 | 3000 |
| SCB-1600 | 1600 | 380 | 220 | 4199 | 1800*1500*2100 | 3800 |

使用条件：

环境温度：－10℃~40℃

相对湿度：≤95%

海拨高度：不超过1000m

安装场所应无严重影响变压器绝缘的气体、蒸汽、化学性沉积、灰尘、污垢、及其它爆炸性侵蚀性介质；

安装场所应无严重振动颠簸；

凡不符合上述规定的其它特殊使用条件，应由使用单位与我公司协商确定